## Slide 1: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”
NOMBRES:
-RODRIGUEZ ANTONY
-SANCHEZ WILINTON
NIVEL:
SEGUNDO “B”
MATERIA:
ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO DEL PC
DOCENTE:
ING. JOSE CAIZA
NRC: 9030
TEMA: PROYECTO FINAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

## Slide 2: INTRODUCCION
Intervención de la máquina para la conservación de ella mediante la realización de una reparación que garantice su buen funcionamiento y fiabilidad, antes de una avería.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL
Demostrar el cocimiento adquirirido en clases, realizando un mantenimiento preventivo en nuestra PC.
OBJETIVOS:
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Identificar los componentes internos y externos de nuesta PC.
- Verificar que los elementos esten correctamente ordenados de acuerdo a su estructura..

## Slide 4: KIT MANTENIMIENTO
-DESARMADORES
- PINZAS
-PASTA TERMICA
-MULTIMETRO
-PULSERA ANTIESTATICA
INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS UTILIZADOS

## Slide 5: CARACTERISITICAS DEL PC
Intel® Core™ i3-3110M de 3ª generación
PROCESADOR
WINDOWS 10
SISTEMA OPERATIVO
6GB/DDR2
MEMORIA RAM
Disco duro 500 GB
ALMACENAMIENTO
TOSHIBA SATELLITE C55 A

## Slide 6: PASO 1
-Echar un vistazo fisicamente al equipo teniendo en cuenta su arquitectura y el tipo de modelo que esta es
PROCEDIMIENTO PARA DESARMAR LA PC

## Slide 7: PASO 2
-Tomar en cuenta si el dispositivo tiene batería (laptop) y también retirar el lector de CD.
VERIFICAR CADA COMPONENTE

## Slide 8: PASO 3
Retirar los tornillos uno por uno, y poniéndolos en un lugar donde no se nos vaya a perder, recomiendo en una cajita.
RETIRO DE COMPONENTES

## Slide 9: PASO 4
Retirar la memoria RAM en ese mismo instante dar mantenimiento a cada una con una herramienta muy basica como es un borrador de queso, teniendo en cuenta la direccion de los pines.
MEMORIAS RAM

## Slide 10: PASO 5
Retiramos la capa externa (debajo) de la laptop para ya haci poder verificar los demas componentes de nuestra PC
DESMONTAJE

## Slide 11: PASO 6
Retirar el ventilador y el dicipador de calor para poder llegar hasta al corazon de la pc (microporcesador).
PROCESADOR

## Slide 12: PASO 7
Colocar la pasta térmica y ponerla con mucho cuidado viendo que sea puesta fijamente con el indicador de la misma.
PROCESADOR

## Slide 13: PASO 8
Realizar una limpieza de toda la parte interna del sistema con una brocha y verificar si las demás piezas están en su correcto funcionamiento.
MAINBOARD

## Slide 14: PASO 9
Procedemos armar de nuevo cada uno de sus componentes y poner sus respectivos pernos teniendo en cuenta como los retiramos
ARMADO

## Slide 15: PASO 10
Encedemos nuestra PC y comprobamos que funciona correctamente en este caso notamos un mejor rendimiento .
RESULTADO

## Slide 16: CONCLUCIONES
- La gran mayoría de los usuarios que trabajan o utilizan una computadora desconocen por completo sus elementos de hardware, estructura, funcionamiento y diseño, desconociendo cómo funciona la computadora a nivel físico.
- A la hora de mantener, ampliar o modificar cualquier periférico que quieras conectar, es importante tener un conocimiento básico de todos estos conceptos.
- Es importante saber qué es la computadora en sí, a nivel de hardware: procesador, tipo de memoria, dispositivos de entrada/salida, hasta explicar cómo funciona, cómo funciona, etc. puede encontrar daños y encontrar una solución exacta.
FINALMENTE

## Slide 17: RECOMENDACIONES
- Use brazaletes o guantes antiestáticos para trabajar dentro de la computadora, porque tenemos electricidad estática en nuestro cuerpo y mata todos los circuitos eléctricos. Si no tiene brazalete o guante, toque el chasis de la computadora que está conectada a una fuente de alimentación y apáguela. Además, podemos tocar algo metálico en contacto con el suelo.
- Recuerde que el ordenador debe estar apagado y cortar la corriente porque durante la operación y manipulación podemos crear un cortocircuito en uno de los elementos.
- Revisar completamente el computador antes de abrirla, encendiéndola y de esta forma dar un pequeño diagnóstico de la falla que podría tener.

## Slide 18: ELABORADO:
ANTONY RODRIGUEZ
WILINTON SANCHEZ